## Slide 1: Moduláris digitalis hőmérő fejlesztése
Foltányi Bence
BME Villamosmérnök BSC képzés
Önálló Laboratórium
Konzulens: Nagy Ákos

## Slide 2: Feladat bemutatása
Két modulból álló rendszer fejlesztése
A modulok közti kommunikáció Bluetooth-on
Nagyobbik modult discovery kit vezétkli
Kisebbik modul gomb elemről működik

## Slide 3: Belső modul hardware tervezése
Kiegészítő áramkör az discovery kithez
Cortex M4 –es mikroprocesszor
2x16 karakteres LCD kijelző
Háttér világítás PWM-el
LM75 digitalis hőmérő I2C vonalon
RN4020 Bluetooth LE UART-on

## Slide 4: Külső modul hardware tervezése
STM32L0 mikrokontroller, kis fogyasztás
Cortex M0 –ás mikrokontroller
Külső 8MHz-es oszcillátor
LM75 digitalis hőmérő I2C vonalon
RN4020 Bluetooth LE UART-on

## Slide 5: Bluetooth működése
UART interfészen ASCII parancsokkal vezérelhető
GATT – Generic Attribute Profile – hierarchikus adatstruktúra Bluetooth LE eszközök között
Kliens: kéréseket küld és a választ fogadja
Szerver: kéréseket fogad és választ küld
Karakterisztika: adatot tartalmazó szerkezet
Szolgáltatás: több adatot összefoglal egy funkció megvalósításához

## Slide 6: Belső modul szoftverének fejlesztése
Inicializálás
Bluetooth: Szerver üzemmódban
Bluetooth vezérlését egy állapot gép végzi
Hőmérséklet periódikus lekérdezése mindkét modulról
LCD kijelzőre kiírás

## Slide 7: Külső modul szoftverének fejlesztése
Inicializálás
Bluetooth: Kliens üzemmódban
Privát karakterisztika létrehozása
Bluetooth vezérlését egy állapot gép végzi
Hőmérséklet periódikus lekérdezése és a privát karakterisztika értékének aktualizálása